科技查新委托单（成果鉴定）

查新目的： ○立项 ○成果鉴定（上海市科委项目鉴定） ○投标 ○其他

查新要求： ○检索国内文献、专利 ○检索国内外文献、专利

查新项目的科学技术要点（简要说明查新项目的关键技术及主要指标）： 本装置开发了氧化自动隔离器和射流搅拌装置，实现了以钙基强碱作为脱硫剂时的塔内 氧化工艺。氧化自动隔离器采用粗管间隔布置方式，将吸收塔反应池分为上部pH低值区和下部pH高值区，使2个分区的浆液既有分隔，又有交换：低值区内实现强制氧化过程，生成的石膏浆液；高值区内加入新鲜的吸收剂浆液，提高吸收浆液的pH值，实现低循环量、高效率的脱硫反应。射流搅拌系统避免常规搅拌器对浆液进行的对流搅拌，防止高值区浆液向低值区的混合，保证低值区氧化反应的完成。这种设计解决了传统型钙基强碱法装置中无法实现的塔内氧化工艺，避免传统型钙基强碱法对脱硫浆液进行抛弃的常规设计，减少环境污染。 本装置吸收塔出口烟道形式采用斜切顶矩形出口烟道。通过CFD模拟方法，确定烟道出口形式采用斜切矩形出口烟道方式最优。 本装置不设置塔外氧化装置，可生成含水率≤10%、纯度≥90%的脱硫石膏。 技术参数： 本装置脱硫效率可达98%以上或满足合同要求，在同等条件下比常规的钙基弱碱法脱硫装置高1%~2%； 本装置的钙硫比Ca/S≤1.02，常规的钙基弱碱法脱硫装置Ca/S≤1.03； 本装置系统压降低，同等规模的工程比常规的钙基弱碱法脱硫装置小20%以上； 本装置运行电耗低，同等规模的工程比常规的钙基弱碱法脱硫装置节省20%以上； 本装置可生成含水率≤10%，纯度≥90%的脱硫石膏。

查新点（所需查证的新颖性）： 1. 开发了氧化自动隔离器、射流搅拌装置，实现了钙基强碱类脱硫吸收剂塔内强制氧化工艺，不采用塔外氧化装置，可生成含水率≤10%、纯度≥90%的脱硫石膏，避免传统钙基强碱法脱硫浆液抛弃的常规设计。 2. 钙硫比Ca/S≤1.02。 3. 脱硫效率可达98%以上或满足合同要求，运行能耗比常规钙基弱碱法低20%以上。 4. 吸收塔出口烟道形式采用斜切顶矩形出口烟道。

检索词（关键词、同义词、广义词、狭义词）： 英文 中文 Oxidation in Absorber 塔内氧化 calcium-based strong alkali； CaO(石灰) CaO(lime)； 钙基强碱 wet flue gas desulfurization installation； 湿法烟气脱硫装置 oxidation automatic separator； 氧化自动隔离器 jet stirring system； 射流搅拌装置 beveled outlet duct； 斜切顶矩形出口烟道 desulfurization efficiency； 脱硫效率 power consumption； pressure drop； Ca/S； 电耗 压降 钙硫比